				Report on PCR results

6/9/2022

	Settings of analysis:					method: Threshold (Ct) (BF), cr=9, vt=10, tp=30, tv=5

	Date:					6 Mayo 2022, 4:24:51
	Protocol number:					0
	Operator:					Guest
	Run file:					310822 cruzi.r96
	Comment:

	Test:					...

	Amplification program:					SYBR G Bioline (10µl)

				1. 95,0 °C - 0:02:00

				2. 95,0 °C - 0:00:05					*40

				60,0 °C - 0:00:20

				3. 90,0 °C - 0:00:15					*50				( -1,00 )

				4. 10,0 °C - storage

	Qualitative analysis

	Number of the well					ID of the tube					Ct, Hex					Ct, Hex	Result
			A4					new_Sample					20,3					20,3	+
			B4					new_Sample					20,2					20,2	+
			C4					new_Sample					21,4					21,4	+
			D4					new_Sample					21,5					21,5	+
			E4					new_Sample					22,2					22,2	+
			F4					new_Sample					22,3					22,3	+
			G4					new_Sample					23,3					23,3	+
			H4					new_Sample					23,2					23,2	+
				* Manual(Threshold) method (B,F) Threshold_FAM = 0,0 Threshold_HEX = 5,4

	Dependence of HEX channel fluorescence on cycle number

				1